OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC

ARCHITEKTURA

KOD CPV	45.00.00.00-7		Roboty budowlane

45.32.00.00-6		Roboty izolacyjne

Zawartość opracowania:

1.	Opis techniczny

2.	Bioz

3.	Spis rysunków:

A-01		plan sytuacyjny						1:500

A-1		rzut piwnic						1:100

A-2		rzut parteru						1:100

A-3		rzut poddasza 						1:100

A-4		rzut dachu						1:100

A-5		przekrój A-A, B-B					1:100

A-6		przekrój C-C, D-D					1:100

A-7		elewacja wschodnia					1:100

A-8		elewacja zachodnia					1:100

A-9		elewacja południowa					1:100

A-10		elewacja północna					1:100

A-11		elewacja północna, południowa				1:100

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC

ARCHITEKTURA

1. Podstawa opracowania

  - Audyt energetyczny budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach;

  - Umowa podpisana z Inwestorem;

  - Założenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Zleceniodawcę;

  - Wizje lokalne w terenie, inwentaryzacja;

  - Obowiązujące przepisy, zarządzenia; normy budowlane i literatura techniczna;

  - Projekty budowlane branżowe;

2. Lokalizacja, stan istniejący

Budynek podlegający termomodernizacji jest budynkiem użyteczności publicznej - siedzibą Społecznej Szkoły Podstawowej, zlokalizowany w Bredynkach 24. Od południa działka przylega do drogi wojewódzkiej Nr 590. Od północy, wschodu i zachodu styka się z obszarami zielonymi.

Budynek szkolny składa się z dwóch obiektów połączonych ze sobą salą gimnastyczną.

Budynek pierwszy parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej spojonej zaprawą cementowo-wapienną. Elewacje – cegła licówka. Cokół – kamień. Dach dwuspadowy ożywiony lukarnami. Więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, kryta dachówką ceramiczną.

Drugi budynek parterowy, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej – beton komórkowy. Elewacje wykończone tynkiem. Budynek kryty stropodachem pełnym wykonanym z elementów prefabrykowanych. Pokrycie – papa asfaltowa.

Budynki połączone są ze sobą budynkiem wykorzystywanym jako sala gimnastyczna – parterowym – bez podpiwniczenia.

Wszystkie okna w obiekcie wymienione na okna PCV oprócz okien piwnicznych w pierwszym budynku.

Dane ogólne

Wysokość od terenu					- 	4,50 m÷9,81 m

Ilość kondygnacji nadziemnych:

Budynek nr 1				-	1+ poddasze użytkowe

Budynek nr 2				-	1

Budynek nr 3				-	1

Powierzchnia zabudowy					-	 788,20 m²

Kubatura                                                                        -            4228,20 m3

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej.

W ramach zadania zostanie wykonane (na podstawie wykonanego audytu) :

-   	ocieplenie dachu stromego;

-   	ocieplenie stropodachu;

-   	ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowej;

-   	ocieplenie ścian zewnętrznych;

-   	ocieplenie stropów nad piwnicą,

-   	wymiana okien i drzwi zewnętrznych w całym obiekcie;

-    modernizacja systemu przygotowania c.w.u;

-    modernizacja systemu co;

- 	zastosowanie energooszczędnego oświetlenia typu LED;

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych.

4.1. Dachy

4.1.1.  Dach stromy dwuspadowy z lukarnami (bud. Nr.1) – zdjąć obróbki blacharskie, wiatrownice, rynny i rury spustowe, istniejącą dachówkę ceramiczną, kontrłaty i łaty. Ocieplić kominy styropianem i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ocieplić połać dachową - na  istniejącym deskowaniu ułożyć twarde płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki oraz folię dachową.

Zamocować kontrłaty, łaty. Ułożyć zdjęte dachówki ceramiczne i zamontować wiatrownice, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

4.1.2.  Stropodach (bud. Nr2 i 3) – oczyścić  z obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wierzchnich warstw. Ocieplić kominy styropianem i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Strop z płyt prefabrykowanych ocieplić styropapą, ułożyć papę nawierzchniową i zamontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

4.2.  Docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic i ścian fundamentowych

Opaska wokół budynku nr 2 i 3  – zdemontować , po zakończeniu prac odtworzyć;

4.2.2.   Elewacja bud. nr 2 i 3  - odkopać istniejące ściany piwnic do fundamentów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa, ściany fundamentowe w gruncie oczyścić. Następnie wykonać izolację przeciwwilgociową i termiczną (chronioną folią kubełkową),  opaskę ze spadkiem od budynku.

4.2.3. 	Docieplenie ścian budynku od wewnątrz (bud. nr 1)

-  	usunąć warstwy farby emulsyjnej a także warstwy gładzi czy tynków gipsowych (ewentualnie  skuć tynki)

-   	skuć tynki odparzone

-   	oczyścić nawierzchnię

-	zastosować mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowegoYTONG Multipor lub produkt równorzędny gr. 20,0cm i 10,0cm na ścianach wewnętrznych określonych na rysunkach

4.2.4. 	Docieplenie ścian kolankowych poddasza nieużytkowego w bud. nr 1

- 	oczyścić nawierzchnię

- 	zastosować docieplenie wełną mineralną skalną gr.25,0cm

- 	zastosować folię paroizolacyjną

- 	zastosować sucha zabudowę płytami GK wg rysunków

4.2.5. 	Docieplenie bocznych ścianek lukarn (bud. nr 1)

Zdemontować istniejącą obudowę z blachy.

- 	oczyścić nawierzchnię

- 	zamocować folię uszczelniającą systemową

- 	zamocować płyty termoizolacyjne

- 	zamocować łaty

- 	zastosować płytę OSB

- 	zastosować membranę-matę strukturalną

- 	zamontować obudowę z blachy stalowej ocynkowanej

4.3. Okna i drzwi zewnętrzne

Wszystkie okna i dzwi zewnętrzne wymienić na nowe wg rysunków;

4.4. Projektowane instalacje

- Instalacje sanitarne – wymiana istniejącego kotła na nowy o wysokiej sprawności opalany biomasą (pelet), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

- Instalacja elektryczna w zakresie wymiany oświetlenia energooszczędnego w oparciu o oprawy LED,

5.Rozwiązania materiałowe i wykonawcze w zakresie architektury.

5.1. Izolacje termiczne

- ściany fundamentowe i zewnętrzne piwnic (bud. nr 2 i 3) – styropian ekstrudowany o obniżonej chłonności wody gr.15cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 (W/mK), krawędzie frezowane na zakładkę;

- ściany zewnętrzne parteru (bud. Nr2 i 3) – płyty styropianowe (fasada-ściana) gr.20cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040(W/mK),

- ściany zewnętrzne (bud. Nr1) – płyty mineralne z betonu komórkowego gr.20cm (typu Multipor lub produkt równorzędny), deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042(W/mK), układany od strony wewnętrznej budynku;

- ściany wewnętrzne (bud. Nr1-oznaczenie na rysunku) – płyty mineralne z betonu komórkowego  gr.10cm (typu Multipor lub produkt równorzędny), deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042(W/mK), układany od strony wewnętrznej budynku;

- ościeża okienne wewnętrzne (bud. nr1) – jeżeli jest miejsce we wnęce okiennej - paski z mineralnych płyt izolacyjnych z betonu komórkowego Multipol lub produkt równorzędny, gr.3,0cm; deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042 (W/m2K), przyklejane za pomocą zaprawy systemowej. Mocowanie wg wytycznych systemu.

Po wyrównaniu i przeszlifowaniu powierzchni zagruntować ścianę i ułożyć tynk systemowy.

- ściany kolankowe (bud. Nr1) – wełna mineralna gr.25cm do poziomu deskowania połaci dachowej,  deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038(W/mK)

- strop nad piwnicą (bud. Nr1) – pianka poliuretanowa w systemie natryskowym gr.10cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,023 (W/mK)

- strop nad piwnicą (bud. Nr3) – zaprawa mineralna w systemie natryskowym gr.15cm w pomieszczeniach zaznaczonych na rysunkach , deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,043(W/mK),  pianka poliuretanowa w systemie natryskowym gr.10cm w pom. nr deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,023(W/mK),;

- dach stromy z lukarnami (bud. Nr1)– twarde płyty termoizolacyjne z rdzeniem wykonanym z pianki gr.15cm ułożone na istniejącym deskowaniu, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,024(W/mK) (typu POWERROOF lub produkt równorzędny), płyta pokryta obustronnie okładziną z folii aluminiowej stanowiącą warstwę paroizolacyjną, z góry obłożona folią wodoodporną;

- stropodach (bud. Nr2 i 3)- płyty styropapy gr. 26cm,  deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040(W/mK)

- ściany boczne lukarn (bud. Nr1) – twarda termoizolacyjna płyta z rdzeniem wykonanym z pianki gr.10cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,024(W/mK) (typu POWERROOF lub produkt równorzędny) , płyta pokryta obustronnie okładziną z folii aluminiowej stanowiącą warstwę paraizolacyjną, płyta mocowana do konstrukcji lukarn od zewnatrz.

- kominy ponad dachem (bud. Nr 1, 2, 3) – płyty styropianowe (fasada-ściana) gr.10,0cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040(W/mK),

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe.

- ściany fundamentowe i zewnętrzne piwnic do poziomu rzędnej ±0,00 - bitumiczno-kauczukowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, masa uszczelniająca do wykonywania grubowarstwowych powłok izolacyjnych w temp. do -5°C produkt do wykonywania powłok izolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, do izolowania ścian i posadzek przed wilgocią, wodą nie napierającą oraz przed wodą pod ciśnieniem.

- izolacja dachu stromego – folia do mechanicznego montażu na pełnym deskowaniu,

- izolacja stropodachu – papa termozgrzewalna nawierzchniowa zgrzewana na zakład.

5.3. Paroizolacja .

- na stropie budynku nr 2 i 3 pod styropapą - folia parolizolacyjna (PE) o grubości 0,2 mm.

5.4. Tynki i okładziny wewnętrzne:

- bud. nr 1 – powierzchnię ocieplonej ściany pokryć w całości warstwą ok. 5mm zaprawy Multipol lub produktem równorzędnym. W zaprawie zatopić siatkę z włókna szklanego, zabezpieczającą przed spękaniem;

- pomieszczenia w których wykonano prace budowlane (bud. nr 2 i 3) – w niezbędnym zakresie tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko + szpachla gipsowa;

- obudowa elementów ocieplanych dachu – płyty gipsowo kartonowe typ DF 2x1,25cm;

5.5. Posadzka w kotłowni – skuć istniejące płytki ceramiczne i wykonać posadzkę betonową ze spadkiem do istniejącej studzienki schładzającej

5.6. Malowanie:

Sufity i ściany - zagruntować przed położeniem warstwy wykończeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jaśniejszym od warstwy właściwej, zastosować matową farbę lateksową, wodorozcieńczalną, o neutralnym zapachu, bezemisyjną i bezrozpuszczalnikową, dyfuzyjną dla pary wodnej

5.7. Parapety wewnętrzne

Budynek nr 1 – z drewna klejonego gr. 30mm.

Budynek nr 2 i 3 - konglomerat o grubości 30mm w kolorze białym.

Parapety wystające ok.10cm poza lico ściany w celu osłonięcia od góry całego grzejnika i osłony grzejnikowej. Parapety mocować za pomocą dodatkowych wsporników.

5.8. Osłony grzejnikowe.

Klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne oraz inne pomieszczenia, w których przebywać będą dzieci należy wyposażyć w osłony zabezpieczające grzejniki.

Zastosować obudowy grzejników systemowe, które dzięki specjalnie opracowanej konstukcji nie ograniczają cyrkulacji ogrzanego powietrza oraz umożliwiają swobodny dostęp do zaworów termoregulacyjnych.

Proponuje się systemowe osłony wykonane z lakierowanej płyty, MDF, grubość płyty 12 mm, otwory średnicy 60 mm. Osłony mocowane bezpośrednio do ściany. Osłony we wnękach okiennych od góry zabezpieczone parapetem okiennym, grzejniki przy ścianach zabezpieczone parapetem z drewna w kolorze osłony. Szczeliny między osłoną i parapetem ok. 10cm.

5.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z NATURY;

Okna - PCV rozwieralno-uchylne,  o  współczynniku Umax = 0,9 (W/m2K) z nawiewnikami higrosterowanymi, minimalny współczynnik izolacji akustycznej Rw=40dB.

Kolor stolarki okiennej: biały.

Podziały okienne identyczne z istniejącymi.

W otworach okiennych o obniżonych parapetach (poniżej 85,0cm od poziomu posadzki – bud. nr 1) zastosować okna z pogrubionym profilem dolnym.

Nawiewniki higrosterowane akustyczne, montowane w ramie okiennej w górnej części ramy, okap akustyczny z siatką przeciw owadom, przepływ przy 10Pa (min-max) 5-30 m3/h, kolor: jak rama okienna.

Drzwi do pomieszczeń technicznych (bud. nr 3) - stalowe zewnętrzne pełne, profil ciepły z wkładką termiczną, Umax=1,3 [W/(m2xK)] wyposażone w zamek patentowy, antywłamaniowy i samozamykacz, kolor drzwi - brąz.

Drzwi do kotłowni (bud. nr 3) – stalowe wewnętrzne, bezklamkowe, klasa odporności ogniowej EI30.

Drzwi zewnętrzne w budynku nr 1 i 2 i drzwi zewnętrzne do piwnic w budynku nr 3 - aluminiowe systemowe, profil ciepły Umax=1,3 [W/(m2xK)], wyposażone w zamek antywłamaniowy i samozamykacz, szyba antywłamaniowa klasy P2, kolor – brąz;

Obmiar otworów z natury, światło przejścia w świetle ościeżnicy winno wynosić – min. 90cm.

Okno wyłazowe w połaci dachowej, 1szt - okno termoizolacyjne o wymiarach zewnętrznych 94x98cm,  przeznaczone do pomieszczeń ogrzewanych.

Współczynnik przenikania dla okna  Uw = 1,4W/m2K., okno  wyposażone w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 4H-16-4T, Ug = 1,1 W/m2K. Okno otwierane na bok.

6. Wykończenie zewnętrzne:

- tynk zewnętrzny (bud. nr 2 i 3) – cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie o podwyższonej odporności na zabrudzenie;

- tynki imitujące cegłę – gotowy do użycia, barwiony w masie, wzmocniony żywicą silikonową tynk dekoracyjny, przeznaczony do kreatywnego kształtowania struktur fasadowych np. Baumi CreativTop – efekt cegły – HBW 18 Baumit Life 0573, spoina w kolorze szarym lub produkty równoważne – zamiennie elewacyjne płytki ceramiczne;

- okładzina ściany – blacha stalowa powlekana płaska łączona na rąbek stojący,  kolor ceglasty;

- stolarka okienna – PCV w kolorze białym;

- dach – dachówka ceramiczna istniejąca w kolorze czerwonym (ceglastym) na łatach, kontrłatach i pełnym deskowaniu – do przełożenia i ewentualnego uzupełnienia;

- kominy ponad dachem – tynk cienkowarstwowy na ociepleniu styropianem, czapki betonowe, wyloty wentylacji grawitacyjnej osiatkowane;

- obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana;

- pokrycie lukarn – dachówka ceramiczna istniejąca do przełożenia lub ewentualnego uzupełnienia;

- schody zewnętrzne do piwnicy (odtworzenie istniejącego wyjścia ewakuacyjnego z piwnicy i wyjścia z pomieszczeń technicznych) – betonowe na gruncie

- balustrady zewnętrzne w miejsce istniejących – stalowe, wysokość balustrad 110,0cm, rozstaw elementów pionowych max. 12,0cm. Konstrukcja balustrady powinna zapewnić przeniesienie sił poziomych, określonych w PN dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montazowych

- daszki nad wejściami – z poliwęglanu komorowego na konstrukcji aluminiowej – zakupić gotowy wyrób i zamontować do muru przed wykonaniem ocieplenia ścian.

7. Izolacyjność cieplna przegród

Uzyskano następujące współczynniki przenikania ciepła "U" w przegrodach podlegających termomodernizacji

| Rodzaj przegrody | Współczynnik "U"[W/m2K] |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | ≤0,20 |
| Dach stromy, stropodachy | 0,15 |
| Okna | 0,90 |
| Drzwi | 1,30 |

8. Charakterystyka energetyczna budynku  - wg odrębnego opracowania

9. Elementy zewnętrzne przy budynku

Nawierzchnie utwardzone przy budynkach nr 2 i 3 - istniejącą nawierzchnię betonową z płytek chodnikowych zdemontować w celu przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych części podziemnych. Po zakończeniu w/w prac nawierzchnie odtworzyć przy wykorzystaniu płytek istniejących z ewentualnym uzupełnieniem na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3,0cm i warstwie odcinającej z piasku grub. 15,0cm. Spoiny zamulić rzadką zaprawą cementową. Należy zachować spadek od budynku. Nawierzchnię opaski nie przylegającą do krawężników, chodników lub budynków obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Doświetlacze okienne przy oknach piwnicznych – systemowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z rusztem siatkowym ze stali ocynkowanej o wym. 100x80x40cm -5 szt, posiadające otwór odpływowy w dnie, doświetlacze obsypać gruntem przepuszczalnym w celu umożliwienia odprowadzenia wody do gruntu.

Świetlik (1szt.) - 142x133cm - wymiar światła otworu; podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej, kopułka z poliwęglanu wielokomorowego gr.25mm, sposób otwarcia: ręczny otwieracz śrubowy.

10. Informacja o możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analizując możliwość racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym              i środowiskowym wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło stwierdza się co następuje:

Projektuje się wymianę istniejącego kotła na nowy opalany biomasą (zgodnie z audytem) co uznaje się za najbardziej ekonomicznie zasadne źródło zaopatrzenia w energię i będzie stanowić główny udział w rocznym zapotrzebowaniu energii końcowej budynku.

Zgodnie z audytem energetycznym budynku wykonanym przez podmiot KMK-ENERGIA Maciej Karoń, z dnia 31.08.2016r. za ekonomicznie zasadne uznaje się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych jako alternatywnego źródła energii, które będą stanowiły dodatkowe źródło rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

Pozostałe systemy niekonwencjonalne są w tym przypadku ekonomicznie nieopłacalne ze względu na ich wysoki koszt i czas zwrotu inwestycji . Wykorzystanie źródeł geotermalnych czy  elektrowni wiatrowych w przypadku tego budynku jest ekonomicznie i realizacyjnie niezasadne.

11.Zagadnienia ppoż. w zakresie niniejszego opracowania

11.1 Rodzaj zabudowy

Społeczna Szkoła Podstawowa – budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w Bredynkach gm. Biskupiec. W obiekcie znajdują się pomieszczenia administracyjne i techniczne, sale lekcyjne, sala gimnastyczna.

Obiekt rozczłonkowany, składający się z trzech budynków. Budynek nr 1- jednokondygnacyjny z piwnicami i poddaszem użytkowym, dachem stromym pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek nr 2 – jednokondygnacyjny, przykryty stropodachem niewentylowanym. Budynek nr 3 – jednokondygnacyjny z piwnicami, kryty stropodachem niewentylowanym.

Dane liczbowe

Wysokość od terenu					- 	4,50 m÷9,81 m

Ilość kondygnacji:

Budynek nr 1					-	1+ poddasze użytkowe

Budynek nr 2					-	1

Budynek nr 3					-	1

Powierzchnia zabudowy					-	 788,20 m²

Kubatura                                                                        -            4228,20 m3

11.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz klasyfikacja budynku po termomodernizacji nie ulegną zmianie.

Projektowany budynek kwalifikuje się do grupy budynków niskich (N).

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII

11.3 Fotowoltaika
Zgodnie z wymogami PN -HD 60364-7-712: 2007 w instalacjach PV wymagane jest zastosowanie po stronie DC (prądu stałego) rozłącznika, a więc jeżeli falownik go nie ma należy go dodatkowo zainstalować.

Ponadto falownik winien być zainstalowany na podłożu niepalnym,( o ile producent nie określił inaczej).

Instalacje fotowoltaniczna będzie zabezpieczona przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz uziemiona.

12. Informacja n/t warunków ochrony konserwatorskiej

Budynek przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w spisie gminnej ewidencji zabytków.

14. Informacja n/t eksploatacji górniczej

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji  górniczej.

15. Informacja n/t istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Istniejących i projektowanych zagrożeń j.w. nie ma i nie przewiduje się.

16. Strefa oddziaływania na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

17. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów obejmuje działkę nr 135 obręb 24 Bredynki.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego został określony w oparciu o następujące przepisy odrębne:

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) w zakresie art. 5 ust. 1

2.	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami)

w zakresie:

Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki (rozdział 1, 3, 4, 8),

Dział III Budynki i pomieszczenia (rozdział 2 – oświetlenie i nasłonecznienie),

Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe (rozdział 7)

12.  Uwagi końcowe:

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.

- Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie, jako całość.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia bhp

- Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych. Należy zwrócić uwagę na przebicia i przejścia z instalacjami przez stropy i ściany.

- Stosować się do decyzji i warunków wydanych przez dysponentów sieci załączonych na początku opracowania.

- Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Biura Projektów „BPBW” Spółka z o.o. ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych.W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji, Biuro zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

UWAGA

Zgodnie z Art. 30 pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze należy przyporządkować sformułowania „lub równoważne”.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Śladowski