„ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA”

Informacje szczegółowe roboty elektryczne

1. Zakres robót  dla całego zamierzenia inwestycyjnego

oraz kolejność  realizacji   poszczególnych obiektów.

- Zamierzeniem budowlanym , dla którego opracowano niniejszą   informację  jest  wykonanie  modernizacji opraw oświetleniowych oraz wykonanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku  Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach gm Biskupiec.

Zakres robót  obejmuje:

- Wymianę opraw oświetleniowych

- Ułożenie odcinków przewodów instalacji oświetleniowej

- Montaż tablicy z falownikiem,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Montaż linii rozdzielczej łączącej falownik z rozdzielnicą RG,

- Dostosowanie rozdzielnicy RG do pożarowego wyłącznika prądu i zasilania z paneli fotowoltaicznych.

- Instalacje elektryczne w kotłowni

- Przebudowa instalacji odgromowej

- Próby i pomiary instalacji elektrycznej

Kolejność  realizacji  w/w obiektów  określi wykonawca w projekcie organizacji i  harmonogramie robót  - proponowana kolejność robót:.

- Wykonanie linii zasilającej,

- Ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej ,

- Montaż tablicy rozdzielczej

- Łączenie przewodów.

- Montaż opraw oświetleniowych,

- Montaż osprzętu,

- Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

- Próby i pomiary instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowane roboty wykonywane będą w budynku nie wyposażonym w inne instalacje

3. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Zagrożenia związane z ochroną środowiska

- Hałas

- Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

Zagrożenia związane z ochrona przeciwpożarową

- Brak sprzętu ppoż. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza - bazy budowy ,

- Składowanie materiałów łatwopalnych  w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami

i niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną  pracy (BHP)

-    Praca w pobliżu urządzeń będących pod napięciem

- Niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,

- Złe zabezpieczenie wykopów,

- Niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów,

- Nieprawidłowy ruch w trakcie budowy środków transportu,

- Praca na drabinach

4. Sposoby prowadzenia instruktażu dla pracowników

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót , przestrzegania przepisów BHP w tym :

- Ogólnych zasad bezpieczeństwa

- Wymaganych uprawnień

- Technologii wykonywania  robót,

- Bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót,

- Ubrania roboczego i środków ochrony osobistej

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401) dotyczących  w szczególności

- Zagospodarowania terenu budowy wykonane  przed rozpoczęciem robót budowlanych, co

najmniej w zakresie:

1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

3)  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

4)  zapewnienia łączności telefonicznej;

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

-     właściwego  składowania urobku, materiałów i wyrobów,

- prawidłowego  ruchu  środków transportu  w trakcie budowy ,

- Prace prowadzone przy czynnych urządzeniach energetycznych lub w ich pobliżu winne odbywać się po wyłączeniu ich spod napięcia, przy jednoczesnym oznakowaniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem przez inne osoby. Roboty przy czynnych urządzeniach elektrycznych muszą  być prowadzone przez minimum dwie osoby, z których przynajmniej jedna posiada świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV i obie są przeszkolone pod względem BHP  pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. Pracę  rozpocząć można dopiero po wykonaniu wszystkich  czynności związanych z wyłączeniem i zabezpieczeniem obwodów  oraz sprawdzeniu braku napięcia w miejscu pracy.

- Pace prowadzone na drabinach muszą być prowadzone przez dwie osoby z których jedna zajmuje się z asekuracją osoby pracującej na wysokości.

- Zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem  powietrza

pyłami,  gazami i możliwością powstania pożaru ,

- Utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. na terenie zaplecza, w pojazdach,

- Przestrzeganie przepisów ppoż

Opracował:

mgr inż. Sławomir Grajewski