Opis techniczny

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego Nr1

w Biskupcu przy ul. Ludowej 5

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Biura Projektów „BPBW” Sp. z o.o. w Olsztynie,

- dokumentacji architektonicznej opracowanej przez mgr inż. arch. Ewę Kołoszko – Biura Projektów „BPBW” Sp. z o.o. w Olsztynie,

- obowiązujących norm i katalogów,

- uzgodnień z Inwestorem.

- Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej związany z przebudową elementów konstrukcyjnych budynku Gimnazjum Publicznego Nr1 w Biskupcu przy ul. Ludowej 5, w związku z termomodernizacją obiektu.

- Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo - wodne określono na podstawie dokumentacji archiwalnej.

Do dalszych obliczeń przyjęto piaski drobne, średnie i grube średnio zagęszczone o ID = 0,40 na glinach o IL = 0,30..

Wódy gruntowe stwierdzono na rzędnej około 150m npm..

Przed wykonaniem projektowanych elementów wykonawca robót ma obowiązek potwierdzenia powyższych założeń. W przypadku występowania innych warunków gruntowo – wodnych należy o tym fakcie poinformować autora niniejszego opracowania w celu dokonania stosownych korekt w obliczeniach.

Nowe fundamenty wykonać na gruntach rodzimych w poziomie posadowienia istniejących ław fundamentowych. W przypadku zalegania w przyjętym poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić pospółka zagęszczoną warstwami o grubości 20cm do ID = 0,50..

- Opis ogólny istniejącego budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, ze stropami z prefabrykowanych płyt kanałowych oraz dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowej z pokryciem z blachy dachówkowej na pełnym deskowaniu.

- Ocena stanu technicznego budynku

W trakcie wizji lokalnej autora niniejszego opracowania na budynku nie stwierdzono aby którykolwiek z jego elementów wykazywał oznaki (pęknięcia, nadmierne ugięcia itp.) świadczące o jego złej pracy. Generalnie budynek nadaje się do dalszego użytkowania, potrzebny jest jednak remont w celu poprawy głownie estetyki budynku lub ewentualnej przebudowy w zależności od potrzeb inwestora.

Stwierdzam, iż stan techniczny budynku jest dobry i nadaje się do dalszego użytkowania.

- Opis ogólny projektowanej przebudowy budynku

W związku z planowaną termomodernizacją budynku przewidziano demontaż nie użytkowanego komina, wykonanie uzupełnienia stropów piwnicy i parteru oraz wzmocnienie tych stropów w związku z rozbiórką komina, wykonanie stalowego rusztu na ścianie szczytowej (południowej) pod panele itp.

- Opis projektowanych prac

  - Rozbiórka komina

Projektuje się rozebranie nieużytkowanego komina zlokalizowanego na elewacji szczytowej (południowej) budynku B. Z uwagi na sąsiednie budynki możliwa jest jedynie stopniowa rozbiórka z bieżącym usuwaniem gruzu. Niedopuszczalne jest gwałtowne przewracanie, burzenie itp. Z uwagi na możliwość uszkodzenia sąsiednich budynków.

Wszelkie prace związane z rozbiórką wykonywać przestrzegając przepisów BHP.

  - Dach

W związku z projektowaną rozbiórką istniejącego komina zachodzi konieczność uzupełnienia połaci dachowej łącznika. Po zdemontowaniu komina oraz uzupełnieniu stropu nad parterem należy odtworzyć połać dachową w tym miejscu układając płyty korytkowe zamknięte o długości 2,99m jak pozostała część zadaszenia. NA płytach korytkowych wykonać ewentualną szlichtę wyrównująca o grubości max. 2cm oraz warstwę przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Stropy międzykondygnacyjne – wylewka uzupełniająca

Po rozbiórce komina zachodzi konieczność uzupełnienia fragmentu płyty stropowej. W związku z powyższym projektuje się wykonanie monolitycznej żelbetowej wylewki uzupełniającej z betonu C20/25 (B-25) o grubości 10cm zbrojonej jednokierunkowo prętami głównymi 8mm ze stali A-III N w rozstawie co 15cm i rozdzielczymi 6mm ze stali A-0 w rozstawie co 30cm – Poz. 3.1 oraz prętami głównymi 10mm ze stali A-III N w rozstawie co 15cm i rozdzielczymi 6mm ze stali A-0 w rozstawie co 30cm – Poz. 4.1.

  - Stropy międzykondygnacyjne – ruszt stalowy

W związku z rozbiórką komina stanowiącego podparcie żelbetowych prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych zachodzi konieczność wykonania stalowego rusztu podpierającego obciętą (krótszą) płytę stropową i wylewkę uzupełniającą. Przedmiotowy ruszt wykonać z belek dwuteowych gorącowalcowanych HEB 160.

Ruszt wykonać tak aby pomiędzy jego elementami, a sufitem pozostała 2cm szczelina. Przedmiotową szczelinę wypełnić gęstą zaprawą cementową jedynie na odcinku wskazanym w obliczeniach statycznych (przecięte płyty stropowe). Z uwagi na statykę istniejących stropowych płyt kanałowych jak i samego rusztu niedopuszczalne jest wypełniania przedmiotowej szczeliny nad belką główną oraz pozostałą częścią poprzeczki.

  - Podbicie istniejących fundamentów

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót, iż poziom posadowienia istniejących ław w rejonie projektowanego nowego wejścia do budynku w poziomie piwnicy jest mniejszy niż 1,00m w stosunku do posadzki piwnicy, zachodzi konieczność podbicia istniejących ław fundamentowych do tego poziomu. Na poziomie -1,00m w stosunku do poziomu posadzki piwnicy zaprojektowano posadowienie ściany oporowej wejścia do piwnicy. Przedmiotowe podbicie wykonać betonem C20/25 (B-25) W-8 zgodnie z opisem przedstawionym w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych.

  - Ściana oporowa

W związku z zaprojektowaniem nowego wejścia do piwnicy zachodzi konieczność wykonania nowej ściany oporowej wejścia zewnętrznego.

Ścianę oporową wykonać jako monolityczną żelbetową z betonu C20/25 (B-25) zbrojoną prętami głównymi ze stali A-II IN oraz rozdzielczymi ze stali A-0. Szczegóły odnośnie ściany oporowej przedstawiono w obliczeniach statycznych oraz w dokumentacji rysunkowej stanowiących element niniejszego opracowania.

- Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczyć poprzez jej oczyszczenie do drugiego stopnia czystości a następnie pomalować dwiema warstwami farby miniowej 60% i farbą nawierzchniową zgodnie z wytycznymi producenta tej farby.

- Uwagi końcowe

- podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP,

- roboty budowlane wykonywać pod stałym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi,

- poszczególne prace wykonywać zgodnie z niniejszym opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

- Zastosowane materiały ich klasy, przekroje elementów i prętów szczegółowo określono w obliczeniach statycznych i rysunkach wykonawczych.

- Przed wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury w celu jak najlepszego ich wpasowania w istniejącą konstrukcję budynku.

| Sprawdził: mgr inż. Andrzej Kozłowski WAM/0005/POOK/03 | Projektował: mgr inż. Jacek Kędzierski WAM/0003/POOK/05 |
| --- | --- |