„Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Biskupiec”

Zamawiający zaznacza, że kotły na biomasę muszą spełniać wymogi klasy 5 i dyrektywy ecodesign (obowiązuje certyfikat wydany przez niezalezny instytut badawczy dostarczony wraz z urządzeniem).

Oświetlenie wewnętrzne należy zastosować lampy typu LED  z wbudowanym źródłem światła.

Część IV:

Sprecyzowanie wymagań dotyczących stolarki okiennej.

żródło: 2.1 Okna, drzwi.   (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO)

Dokumentacja przewiduje pozostawienie oryginalnej stolarki okiennej (okien skrzynkowych) oraz drzwi zewnętrznych dla których przewiduje się ich renowację.

Zamawiający zwiększył ilość  okien przeznaczonych do wymiany na nowe  do 88%  Pozostałe 12%przewidziano do renowacji są to okna w najlepszym stanie technicznym /do uzgodnienia na miejscu/

Współczynnik Umax=0,9 (W/m2 K)

-w związku z tym, iż zostanie zamontowanych 88% nowych  okien współczynnik 0,9 (W/m2 K) odnosi się dla całego okna w oknach poddanych renowacji 0,9 tylko dla pakietu szybowego

W przypadku braku możliwości renowacji wymienić na nowe

Kolor stolarki okiennej

- biały

- w pomieszczeniach piwnicy należy dodatkowo zamontować piony wentylacyjne z rur Spiro.

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 3.4 Instalacja odgromowa nie wymaga przebudowy, ale jest wymagane wykonanie nowej instalacji odgromowej w związku z wymianą pokrycia na nowe.

Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o numerach:

a.       WOPN.6401.224.2017.EK (SSP w Borkach Wlk.),

b.      WOPN.6401.219.2017.EK (ZS w Węgoju),

c.       WOPN.6401.226.2017.EK (Gim. Pub. nr 1 w Biskupcu),

d.      WOPN.6401.223.2017.EK (SSP w Bredynkach),

- ze względu na upływające terminy wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie dotyczącym zezwolenia na zniszczenie siedlisk ptaków, czynności te zostały już wykonane i wyłączone z zakresu zamówienia. Nie należy ich wyceniać i ujmować w ofercie. Do wykonania, a zatem do wyceny i ujęcia w ofercie pozostają działania kompensujące opisane w przedmiotowych decyzjach ( p. 10).