OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku

Zespołu Szkół w Węgoju

- inwestor: Gmina Biskupiec

- Część opisowa

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku szkoły, w tym: klas lekcyjnych, świetlicy, stołówki, biblioteki, sanitariatów, szatni i piwnic).

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowiązujące normy i przepisy.

  - Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

1.2.1.Stan prawny.

Teren, na którym znajduje się Zespół Szkół w Węgoju  jest własnością Gminy Biskupiec.

1.2.2.Zakres zamierzenia – termomodernizacja budynku Szkoły w Węgoju; zakres – całość.

  - Dane ogólne

Inwestor planuje wykonać termomodernizację budynku Zespołu szkół w Węgoju.

Zestawienie powierzchni:

| Piwnica |
| --- |
| L.p. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia [m²] |
| 1 | 0.1 | kotłownia | cegła | 46,28 |
| 2 | 0.2 | hydrofornia | cegła | 7,31 |
| 3 | 0.3 | piwnica | cegła | 22,30 |
| 4 | 0.4 | Klatka schodowa I | cegła | 3,83 |
| 5 | 0.5 | Klatka schodowa II | cegła | 2,56 |
| Powierzchnia użytkowa ogółem: 82,28 m² |
| Parter |
| L.p. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia |
|  | 1 | zespół przedszkolny | wykł. PCV | 39,48 |
|  | 2 | klasa III G | terakota | 40,78 |
| 3 | 3 | korytarz I | terakota | 19,08 |
| 4 | 3a + 3b | zaplecze + WC | terakota | 4,63 |
| 5 | 4 | świetlica | terakota | 34,58 |
| 6 | 4a | korytarz II | terakota | 21,75 |
| 7 | 5 | stołówka | terakota | 21,81 |
| 8 | 5a | zwrot naczyń | terakota | 5,37 |
| 9 | 5b | wyd. posiłków | terakota | 8,55 |
| 0 | 6 | sala gimnastyczna | parket | 52,95 |
| 1 | 7 | klasa I S.P. | wykł. PCV | 33,19 |
| 2 | 8 | sala lekcyjna | wykł. PCV | 23,14 |
| 3 | 3_kl | klatka schodowa I | terakota | 6,74 |
| 4 | 4a_kl | klatka schodowa II | terakota | 17,97 |
| Powierzchnia użytkowa razem: 330,02 m² |
|  | I Piętro |
| L.p. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia |
|  | 9 | klasa II GIMN. | wykł. PCV | 33,02 |
|  | 10 | klasa II S.P. | wykł. PCV | 23,08 |
|  | 11 | sala | wykł. PCV | 12,66 |
|  | 11a | pracownia VI S.P. | wykł. PCV | 32,45 |
|  | 12 | Sala językowa | wykł. PCV | 41,02 |
|  | 13 | sala komputerowa | wykł. PCV | 41,84 |
|  | 13a | WC | terakota | 10,30 |
|  | 13b | szatnia | wykł. PCV | 6,24 |
|  | 13c | korytarz I | terakota | 25,37 |
|  | 14 | klasa V S.P. | wykł. PCV | 24,40 |
|  | 14a | magazynek | wykł. PCV | 11,55 |
|  | 14b | szatnia | wykł. PCV | 36,60 |
|  | 14c | Korytarz II | terakota | 36,22 |
| Powierzchnia użytkowa razem: 334,75 m² |  | klatka schodowa II | terakota | 17,97 |
|  | II Piętro |
| L.p. | Nr pom. | Nazwa pom. | Posadzka | Powierzchnia |
|  | 15 | biblioteka | wykł. PCV | 9,71 |
|  | 16 | sekretariat | wykł. PCV | 12,15 |
|  | 17 | dyrektor | wykł. PCV | 12,98 |
|  | 18 | pokój nauczycielski | wykł. PCV | 20,82 |
|  | 19 | WC | terakota | 3,66 |
|  | 20 | korytarz II | wykł. PCV | 9,43 |
| Powierzchnia użytkowa razem: 68,75 m² |

OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 815,80 m2

Powierzchnia zabudowy – 415,56m2

Kubatura wewnętrzna budynku szkoły – 2.294,18m³

Kubatura brutto budynku szkoły – 3.570,16m³

- Opis techniczny – dane szczegółowe

Celem zamierzenia jest termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Węgoju gm. Biskupiec. Na potrzeby projektu termomodernizacji wykonano niniejszą inwentaryzację.

  - Budynek szkoły

    - Dane konstrukcyjno – materiałowe

Budynek w kształcie dwóch prostokątów z dobudówkami od strony terenu szkoły na parterze i I piętrze. Budynek czterokondygnacyjny częściowo podpiwniczony pełniący funkcję użytkową - szkoła.  Konstrukcja tradycyjna -murowana. Podłoga i schody w piwnicy wyłożone cegłą, brak ocieplenia. Ściany podziemia przylegające do gruntu wykonane z cegły pełnej gr. 38 i 48 cm, nieocieplone. Ściany kondygnacji nadziemnych szczytowe i podłużne wykonane z cegły pełnej gr. 38 i 48 cm, nieocieplone, wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. Strop nad piwnicami sklepienie odcinkowe z cegły na belkach stalowych. Stropy międzykondygnacyjne nie inwentaryzowano – brak ingerencji na potrzeby opracowanie.

Budynek częściowo kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wykończony papą asfaltową, ocieplonym wełną mineralną gr. 5cm. Nad dobudówkami występują dachy jednospadowe pokryte papą asfaltową.

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej.

    - Fundamenty, ściany piwnic

Fundamentów nie inwentaryzowano. Ściany piwnic oraz ściany fundamentowe gr. 51cm murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz z kamienia. Cokół wystający 6cm widoczny na elewacji frontowej, otynkowany.

    - Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne nadziemia murowane grubości 51, 43, i 30cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno piaskowej. Ściany w stanie technicznym zadawalającym.

Ścianki działowe grubości 12cm z cegły pełnej ceramicznej.

    - Kominy

Kominy murowane z cegły ceramicznej. W kominach przewody dymowe i wentylacyjne, użytkowane.

    - Stropy

Strop nad piwnicą odcinkowy na belkach stalowych, Stropy międzykondygnacyjne nie inwentaryzowano, strop nad poddaszem drewniany.

    - Nadproża

Nadproża ceramiczne z cegły ceramicznej pełnej oraz żelbetowe stan techniczny zadawalający.

    - Dach

Budynek częściowo pokryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej na pełnym deskowaniu, wykończony papą asfaltową.

Na częściach dobudówki występują dachy żelbetowe jednospadowe pokryte papą asfaltową.

Konstrukcja dachu dwuspadowego krokwiowo - kleszczowa w stanie technicznym zadawalającym. Zaleca się wykonać impregnację elementów konstrukcyjnych dachu preparatem grzybobójczym przeciw szkodnikom biologicznym oraz od ognia.

    - Schody

W budynku istnieją dwie klatki schodowe. Klatka schodowa I łączy parter z I piętrem. Klatka schodowa II łączy parter, I piętro oraz II piętro. Wszystkie kondygnacje od poziomu parteru do II piętra żelbetowe. Stan techniczny dobry.

Schody prowadzące do piwnicy betonowe, natomiast schody prowadzące do hydroforni wykonane z cegły. Schody zewnętrze betonowe ze ścianą oporową w złym stanie technicznym.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku na kondygnacjach nadziemnych wymieniono wszystkie okna na nowe z PCV. Zachowało się część okien drewnianych w piwnicy w bardzo złym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa ze szkleniem jednokomorowym, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płycinowe. Drzwi zewnętrzne prowadzące do piwnicy stalowe, drzwi zewnętrzne w zapleczu kuchennym płycinowe w złym stanie technicznym.  Stolarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna w stanie technicznym dobrym.

    - Izolacje

- Budynek nie posiada dostatecznych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic i posadzek parteru

- Brak jest też izolacji termicznych ścian i stropów

- Stropy nie posiadają izolacji przeciwwilgociowych.

    - Tynki wewnętrzne

Tynki ścian i sufitów wapienno - piaskowe kat. II i III w stanie technicznym zadawalającym, jedynie w piwnicy widoczne przebarwienia spowodowane wilgocią.

    - Posadzki

W części podpiwniczonej posadzka ceglana. Na parterze, I piętrze i II piętrze: w części sanitarnej, na stołówce, na korytarzach, na klatkach schodowych, w klasie III G, oraz w świetlicy położona jest terakota. W pozostałych pomieszczeniach (sale lekcyjne) występuje wykładzina PCV. Na sali gimnastycznej położony jest parket. Posadzki w stanie technicznym dobrym.

    - Obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe obróbki blacharskie przy kominach z blachy stalowej ocynkowanej są zużyte, wymagające remontu i wymiany

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w stanie technicznym zadawalającym.

    - Wykończenie elewacji

Ściany otynkowane i wymalowane farbą elewacyjną. Tynk w dostatecznym stanie technicznym - występują ubytki i pęknięcia.

    - Uwagi

Zewnętrzne kraty okienne i drzwiowe należy przed dociepleniem lub w trakcie wymiany stolarki zdemontować. Po weryfikacji konieczności stosowania krat w poszczególnych pomieszczeniach zamontować je w razie konieczności ponownie lub wymienić na nowe. Istniejące balustrady oczyścić z rdzy i resztek starych powłok malarskich po czym zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie farbą przeciwrdzewną.

- Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

Budynki są wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną wewnętrzną – oświetleniowa, gniazd wewnętrznych

- zimnej i ciepłej wody

- centralnego ogrzewania z własnej kotłowni,

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna

- Ocena i wnioski końcowe

Budynek w niezadawalającym stanie technicznym. W celu przywrócenia właściwej kondycji technicznej i uzyskania wymaganych warunków ochrony cieplnej w budynku należy wykonać termomodernizację.

W obecnym stanie technicznym budynek nadaje się do przeprowadzenia planowanych robót termomodernizacyjnych mających na celu docieplenia stropu pod nieogrzewaną piwnicą, docieplenia stropodachu, częściowa wymiana okien drewnianych i drzwi na bardziej szczelne, zastosowanie warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych o raz docieplenie dachu.

Grudzień 2016r.                                                                                  Opracował: