INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ WĘGOJU

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki:

Węgój  działka  nr 62 obręb Węgój gm. Biskupiec

Dane Inwestora :

Gmina Biskupiec

Adres Inwestora:

Al. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Dane projektanta sporządzającego niniejszą informację

Katarzyna Kula

Adres projektanta

ul. Ogrodowa 10/3c

11-300 Bikupiec

Data sporządzenia –

grudzień 2016r.

1. Podstawa opracowania:

- Projekt architektoniczno- budowlany termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Węgoju.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 z 10 lipca 2003r, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

- Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dn. 08.02.1994r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 37 poz. 138).

2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na termomodernizacji istniejącej kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, wraz wymianą towarzyszących urządzeń elewacyjnych (rynny, rury spustowe, lampy, parapety, instalacja odgromowa, itd.).

Na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy:

W tym zakresie: oświetlenie oznakowanie placu budowy, zorganizowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, p. poż. i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, preparatów oraz substancji niebezpiecznych, zorganizowanie miejsca pracy sprzętu zmechanizowanego pomocniczego.

Roboty ziemne:

- Rozbiórka nawierzchni betonowej w obrębie rozbudowywanego budynku;

- Odkopanie ścian fundamentowych

- Roboty związane z obniżeniem posadzki w piwnicy.

Roboty rozbiórkowe:

- wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych – stolarka przeznaczona do wymiany;

- rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku,

- rozbiórka podokienników, opasek,

Roboty budowlano- montażowe;

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty tynkarskie - tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie ścian i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obróbek blacharskich,

- roboty izolacyjne - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

- roboty dekarskie i blacharskie - wykonanie nowego pokrycia dachowego na daszku nad wejściem do budynku, odwodnienia i obróbek blacharskich,

- roboty malarskie - malowanie ścian,

- roboty elektryczne - wymiana instalacji odgromowej.

3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

Na działce nr 62 znajduję się budynek Zespołu Szkół– którego dotyczy opracowanie oraz budynek gospodarczy. Teren działki jest ogrodzony.

4. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Posesja zagospodarowana jest w sposób typowy. Teren jest ogrodzony. Drogi dojazdowe nie utwardzone.

5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:

Roboty ziemne:

- nieprzestrzeganie warunków BHP;

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią;

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu;

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajścia do wykopów;

- przebywanie w zasięgu pracy koparki;

- osunięcie się sprzętu;

- lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów;

Prace na wysokości:

- brak wyposażenia pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem;

- nieprawidłowe używanie lub brak sprzętu ochronnego dla pracowników;

- niewłaściwe szkolenie pracowników; - niewłaściwa organizacja pracy;

Praca na rusztowaniach:

- urazy ciała spowodowane upadkiem z wysokości;

- spadanie przedmiotów z wyższych kondygnacji rusztowania;

Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi:

- porażenie prądem;

– wybuch pożaru;

Roboty murowe i tynkarskie:

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione;

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowanie sprzętu;

- urazy przy obsłudze nie zabezpieczonych odpowiednio części ruchomych sprzętu;

- zachlapanie oczu zaprawą przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich;

- możliwość urazu spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy;

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej;

Roboty ciesielskie:

- obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone;

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń;

- brak środków ochrony indywidualnej;

- nieprawidłowe zabezpieczenie elementów przed utrata stabilności;

- urazy spowodowane brakiem porządku na stanowisku pracy, np. pozostawienie desek z wystającymi gwoździami;

Roboty impregnacyjne:

- zatrucie organizmu;

- oparzenia, podrażnienia, alergie;

Roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;

- wywołanie pożaru;

6. Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót ma obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Pracodawca ma obowiązek:

- ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac;

- zapewnić pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej, zbiorowej, odzież roboczą i ochronną i zobowiązać ich do stosowania tych środków zgodnie z przeznaczeniem;

- zorganizować szkolenia BHP dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

a) szkolenie wstępne ogólne;

b) szkolenie wstępne stanowiskowe;

c) szkolenie wstępne podstawowe;

d) szkolenie okresowe.

– zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku oraz sposobem stosowania środków ochrony osobistej.

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń powinny znajdować się w dokumentacji budowy (również protokoły z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy). Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdować się na terenie budowy w miejscu wskazanym na tablicy ogłoszeń, do wglądu pracowników.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Z uwagi na fakt, iż teren, na którym przeprowadzane są roboty budowlane jest już zagospodarowany – posiada wyodrębnione dojścia, dojazdy oraz ogrodzenie, nie ma konieczności wprowadzania zmian w tym zakresie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót teren należy oznakować oraz wyznaczyć strefę niebezpieczną w odległości minimum 4m od krawędzi budynku (obszar zagrożony spadaniem przedmiotów z wysokości). Należy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć przejścia komunikacyjne dla pieszych.

Na placu budowy należy wyznaczyć i oznakować:

- miejsca do składowania materiałów;

- miejsca do składowania sprzętu;

- zaplecze socjalne dla pracowników;

- miejsce do czasowego składowania odpadów.

W widocznych miejscach należy umieścić tablice ostrzegawcze, tablicę informacyjną budowy, a także oznakować miejsce przechowywania apteczki.

Podczas wykonywania wszystkich wyżej wymienionych robót należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

| Sporządziła: | mgr inż. Katarzyna Kula |  |
| --- | --- | --- |

Biskupiec,

grudzień 2016r.